Аккумуляторный блок питания АБП-9 / АБП-18

АБП-9 / АБП-18 — предназначен для автономного питания аспираторов типа АВА, АПВ, ПА, ПУ и аналогичных.

АБП-9 / АБП-18 выполнен в компактном легком пластиковом корпусе, имеет цифровую индикацию разряда встроенной аккумуляторной батареи, выключатель и предохранитель. Встроенный аккумулятор — герметичная кислотная (Pb) необслуживаемая батарея марки DELTA.

Технические характеристики

|  | АБП-9 | АБП-18 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | 12 В (полный заряд 13,5-13,8 В) |
| Емкость встроенного аккумулятора | 9 А*ч | 18 А*ч |
| Габаритные размеры | 205x155x77 мм | 250x250x90 мм |
| Вес | 3,1 кг | 7 кг |
| Время полного заряда, не более | 6 ч |
| Ток заряда, не более | 1,8 А | 5 А |
| Ток разряда, не более | 15 А |
| Условия эксплуатации - температура окружающей среды - относительная влажность воздуха - атмосферное давление | - 10 … + 40 0С до 95 % при температуре 25 0С 630 — 800 мм рт ст |
| Условия хранения | - 15 … + 40 0С |

Общие указания по эксплуатации

На корпусе блока АБП-9 / АБП-18 расположены цифровой индикатор разряда аккумулятора, кнопка «I|0», связанные со схемой индикации, разъем питания 12В (для подключения аспиратора или зарядного устройства). Перед началом и по окончании работы необходимо проверить: отсутствие разряда аккумулятора с помощью цифрового индикатора, при включенной кнопке «I|0». При заряде аккумулятора на 10 % и менее следует подключить аккумуляторный блок к зарядному устройству (идет в комплекте) и произвести подзарядку. Зарядка аккумуляторного блока производится от сети переменного напряжения 220 В. Для этого необходимо подсоединить шнур зарядного устройства к сети 220 В, кнопка включения «I|0» аккумуляторного блока в положении «I». Время заряда зависит от степени разряда аккумулятора. Время полного заряда — не более 6 ч. При достижении заданного напряжения на аккумуляторе зарядное устройство зарядное устройство автоматически переходит в режим стабилизации напряжения, светодиоды заряда меняют цвет с красного на зеленый.

Не допускается использовать аккумуляторный блок при заряде менее 10 %, «Закорачивать» (соединять напрямую) или «переполюсовывать» (не соблюдать полярность) при подключении нагрузки (аспиратора). Аспиратор следует подключать соблюдая полярность при выключенном положении кнопки «I|0»

Комплект поставки

Аккумуляторный блок АБП-9 / АБП-18 1шт.

Шнур питания для подключения к аспиратору — 1шт.

Зарядное устройство от сети 220В — 1шт.

Свидетельство о приемке и гарантийные обязательства

Гарантийный срок — 12 мес. (на встроенный аккумулятор — 6 мес.) со дня введения блока в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения — 6 мес. С момента изготовления.

Аккумуляторный блок АБП-9 / АБП-18 заводской номер № __________________

признан годным для эксплуатации.

Дата - 								ОТК		(М.П.)

Изготовитель: ООО «МагазинЛАБ»

Телефон: (812) 980-03-59

Сайт: www.MagazinLAB.ru

E-mail: info@MagazinLAB.ru