Техническое задание на Аспиратор ПУ-3Э

Техническое задание для составления документации по 44-ФЗ, 223-ФЗ.

| № п/п | Наименование товара | Конкретные показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аспиратор ПУ-3Э | Назначение Аспиратор ПУ-3Э предназначен для обеспечения отбора проб воздуха на определение содержания пыли и аэрозолей путем прокачки заданного объема пробы через фильтры типа АФА ВП 20, АФА ВП 10 (или другие). Аспиратор ПУ-3Э применяется при проведении санитарного и экологического контроля воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха. Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях с применением стандартных методик. |
|  |  | Технические характеристики |
|  |  | Количество параллельно отбираемых проб: от 1 до 3 |
|  |  | Диапазон расхода по каждому каналу: от 50 до 150 дм3/мин |
|  |  | Суммарная производительность: от 40 до 200 дм3/мин |
|  |  | Погрешность задания расхода: ±5% |
|  |  | Сопротивление поглотителя: 0-2 кПа |
|  |  | Время отбора пробы: 2-60 мин |
|  |  | Таймер среднесуточного отбора: наличие |
|  |  | Индикация показания температуры воздуха, атмосферного давления, влажности: наличие |
|  |  | Питание: от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц от внешнего аккумулятора напряжением 12 В от встроенного аккумулятора 12 В |
|  |  | Габаритные размеры аспиратор: не более 580 х 200 х 250 мм |
|  |  | Масса: не более 5,1 кг |
|  |  | Условия эксплуатации: |
|  |  | Температура окружающего среды: от -10 до +40 оС |
|  |  | Влажность: до 98% при темп. 25 оС |
|  |  | Атмосферное давление: 630-800 мм рт.ст. |
|  |  | Комплект поставки |
|  |  | Аспиратор Вставка плавкая Шнур соединительный (12 В) Шнур соединительный (220 В) Руководство по эксплуатации (формуляр) с клеймом о поверке Сумка |