Техническое задание на Аспираторы ПУ-4Э и ПУ-4Э исп.1

Техническое задание для составления документации по 44-ФЗ, 223-ФЗ на 2-х страницах.

| № п/п | Наименование товара | Конкретные показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аспиратор ПУ-4Э | Назначение Аспиратор ПУ-4Э предназначен для автоматического отбора проб воздуха, паров и аэрозолей (в рабочей зоне, атмосфере и промышленных выбросах) для проведения санитарного и экологического контроля. Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях с применением стандартных методик. |
|  |  | Технические характеристики |
|  |  | Количество каналов отбора пробы: от 1 до 4 |
|  |  | Диапазоны расхода: 0,2 - 2,0 л/мин (по 1 и 2 каналам); 2,0 - 20,0 л/мин (по 3 и 4 каналам); |
|  |  | Погрешность задания расхода: ±5% |
|  |  | Сопротивление поглотителя: 0-5 кПа |
|  |  | Время отбора пробы: 1-99 мин |
|  |  | Таймер среднесуточного отбора: наличие |
|  |  | Индикация показания температуры воздуха, атмосферного давления, влажности: наличие |
|  |  | Питание: от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц от внешнего аккумулятора напряжением 12 В |
|  |  | Габаритные размеры аспиратор: не более 450 х 160 х 320 мм |
|  |  | Масса: не более 4,1 кг |
|  |  | Условия эксплуатации: |
|  |  | Температура окружающего среды: от -10 до +40 оС |
|  |  | Влажность: до 98% при темп. 25 оС |
|  |  | Атмосферное давление: 630-800 мм рт.ст. |
|  |  | Комплект поставки |
|  |  | Аспиратор Вставка плавкая Шнур соединительный (12 В) Шнур соединительный (220 В) Руководство по эксплуатации (формуляр) с клеймом о поверке Штатив телескопический ШТ-2М (высота 0,8 – 2 м) Сумка |

| 2 | Аспиратор ПУ-4Э исп.1 | Назначение Аспиратор ПУ-4Э исп.1 предназначен для автоматического отбора проб воздуха, паров и аэрозолей (в рабочей зоне, атмосфере и промышленных выбросах) для проведения санитарного и экологического контроля. Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях с применением стандартных методик. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Технические характеристики |
|  |  | Количество каналов отбора пробы: от 1 до 4 |
|  |  | Диапазоны расхода: 0,2 - 2,0 л/мин (по 1 и 2 каналам); 2,0 - 20,0 л/мин (по 3 и 4 каналам); |
|  |  | Погрешность задания расхода: ±5% |
|  |  | Сопротивление поглотителя: 0-5 кПа |
|  |  | Время отбора пробы: 1-99 мин |
|  |  | Таймер среднесуточного отбора: наличие |
|  |  | Индикация показания температуры воздуха, атмосферного давления, влажности: наличие |
|  |  | Питание: от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц от внешнего аккумулятора напряжением 12 В от встроенного аккумулятора 12 В |
|  |  | Габаритные размеры аспиратор: не более 450 х 160 х 320 мм |
|  |  | Масса: не более 6,3 кг |
|  |  | Условия эксплуатации: |
|  |  | Температура окружающего среды: от -10 до +40 оС |
|  |  | Влажность: до 98% при темп. 25 оС |
|  |  | Атмосферное давление: 630-800 мм рт.ст. |
|  |  | Комплект поставки |
|  |  | Аспиратор Вставка плавкая Шнур соединительный (12 В) Шнур соединительный (220 В) Руководство по эксплуатации (формуляр) с клеймом о поверке Штатив телескопический ШТ-2М (высота 0,8 – 2 м) Сумка |