Техническое задание

на Аспираторы ПУ-1Б и ПУ-1Б исп.1

| № п/п | Наименование товара | Конкретные показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аспиратор ПУ-1Б | Назначение Аспиратор ПУ-1Б предназначен для автоматического отбора проб биологических аэрозолей при проведении санитарного контроля воздуха различных помещений и атмосферного воздуха. Аспиратор ПУ-1Б обеспечивает отбор проб аэрозолей на плотную питательную среду импакционным осаждением. Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях с применением стандартных методик. |
|  |  | Технические характеристики |
|  |  | Объем автоматически отбираемых проб: 100 и 250 л (50,100,250,500,1000 л); |
|  |  | Объемный расход: не более 300 л/мин |
|  |  | Диаметр аэрозольных частиц, улавливаемых с эффективностью 50%: не более 1,4 мкм |
|  |  | Диапазон определяемых концентраций микроорганизмов: 25 … 1*104 КОЕ м3 |
|  |  | Питание: от сети переменного тока напряжением 220 В |
|  |  | Габаритные размеры аспиратор: не более 160х140х127 мм |
|  |  | Масса: не более 2,0 кг |
|  |  | Условия эксплуатации: |
|  |  | Температура окружающего воздуха: от +10 до +35 оС |
|  |  | Атмосферное давление: 630-800 мм рт.ст. |
|  |  | Влажность: до 80% при темп. 25 оС |
|  |  | Комплект поставки |
|  |  | Аспиратор Блок питания Руководство по эксплуатации (формуляр) с клеймом о поверке Пульт дистанционного управления |

| 2 | Аспиратор ПУ-1Б исп.1 | Назначение Аспиратор ПУ-1Б предназначен для автоматического отбора проб биологических аэрозолей при проведении санитарного контроля воздуха различных помещений и атмосферного воздуха. Аспиратор ПУ-1Б обеспечивает отбор проб аэрозолей на плотную питательную среду импакционным осаждением. Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях с применением стандартных методик. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Технические характеристики |
|  |  | Объем автоматически отбираемых проб: 100 и 250 л (50,100,250,500,1000 л); |
|  |  | Объемный расход: не более 300 л/мин |
|  |  | Диаметр аэрозольных частиц, улавливаемых с эффективностью 50%: не более 1,4 мкм |
|  |  | Диапазон определяемых концентраций микроорганизмов: 25 … 1*104 КОЕ м3 |
|  |  | Питание: от сети переменного тока напряжением 220 В и встроенного аккумулятора. |
|  |  | Габаритные размеры аспиратор: не более 160х140х127 мм |
|  |  | Масса: не более 2,0 кг |
|  |  | Условия эксплуатации: |
|  |  | Температура окружающего воздуха: от +10 до +35 оС |
|  |  | Атмосферное давление: 630-800 мм рт.ст. |
|  |  | Влажность: до 80% при темп. 25 оС |
|  |  | Комплект поставки |
|  |  | Аспиратор Блок питания Руководство по эксплуатации (формуляр) с клеймом о поверке Пульт дистанционного управления |